ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 1 | Ο Η/Υ πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν την ημερ/νία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στην αγορά και να μην έχει ανακοινωθεί η αντικατάστασή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ποσότητα | 14 |  |  |
| 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή (να αναφέρεται ο χρόνος και οι όροι) | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 4 | Επεξεργαστής | Intel® Core™ i3-2120 ή ανώτερο |  |  |
| 5 | Να αναφερθούν η μητρική κάρτα και το chipset της. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Θύρες PCI | ≥3 |  |  |
| 7 | Θύρες USB στο μπροστινό τμήμα της κεντρικής μονάδας | ≥2 |  |  |
| 8 | Συνολικές Θύρες USB 3.0 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Συνολικές Θύρες USB | ≥ 6 |  |  |
| 10 | Εγκατεστημένη μνήμη τύπου DDR3 1333 MHz ή ανώτερη | ≥4 GΒ |  |  |
| 11 | Σκληρός δίσκος SATA II ή III, ταχύτητας τουλάχιστον 7200 rpm | ≥500 GB |  |  |
| 12 | Κάρτα γραφικών ενσωματωμένη ή αυτόνομη (να αναφερθούν μοντέλο και τεχνικά χαρακτηριστικά) | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Κάρτα ήχου ενσωματωμένη | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbps | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Μονάδα DVD±RW Double layer | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Πληκτρολόγιο με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Optical mouse 2 πλήκτρων με τροχό | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional GR-64bit | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου Microsoft OFFICE Home and Bussiness 2010 GR που θα παραδοθεί εγκατεστημένο σε κάθε Η/Υ | 12 άδειες |  |  |
| 21 | Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου Microsoft OFFICE Pro 2010 GR που θα παραδοθεί εγκατεστημένο σε κάθε Η/Υ | 2 άδειες |  |  |
| 22 | Λογισμικό Antivirus | 14 άδειες |  |  |

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ UPS (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 1 | Το UPS πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν την ημερ/νία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στην αγορά, και να μην έχει ανακοινωθεί η αντικατάστασή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ποσότητα | 14 |  |  |
| 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή (να αναφέρεται ο χρόνος και οι όροι) | 2 χρόνια |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 4 | Τύπος συσκευής | Line Interctive |  |  |
| 5 | Παρεχόμενη ισχύς (VA) | ≥ 550 VA |  |  |

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ SERVER

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 1 | Ο Η/Υ πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν την ημερ/νία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στην αγορά, και να μην έχει ανακοινωθεί η αντικατάστασή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή (να αναφέρεται ο χρόνος και οι όροι) | NAI |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 4 | Τύπος κουτιού | Tower |  |  |
| 5 | Παροχή Ρεύματος | 2PSU, ≥400W |  |  |
| 6 | Chipset | Intel C600 |  |  |
| 7 | Επεξεργαστής | Επεξεργαστής Intel® Xeon® οικογένειας προϊόντων E5-2400 ή ισοδύναμος |  |  |
| 8 | RAID Controller | Internal Controller for Hot Plug Configuration με 512MB cache |  |  |
| 9 | RAID Connectivity | RAID 0,1,10,5 & Hot Spare |  |  |
| 10 | Τύπος μνήμης | Dual Rank LV RDIMMs 1333MHz ή ανώτερη |  |  |
| 11 | Χωρητικότητα μνήμης | ≥8GB |  |  |
| 12 | Σκληρός Δίσκος | 3*1TB SATA 7,2k 3.5” ή ανώτερος |  |  |
| 13 | HOT SWAP HDD | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Κάρτα γραφικών | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Οπτικά μέσα | 16xDVD+/-RW ROM Drive SATA |  |  |
| 16 | Πληκτρολόγιο | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Ποντίκι | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Λειτουργικό σύστημα | Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 (για 15 χρήστες) ή νεότερο |  |  |
| 19 | Λογισμικό Backup | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Λογισμικό Antivirus | ΝΑΙ |  |  |

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ UPS (SERVER)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 1 | Το UPS πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν την ημερ/νία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στην αγορά, και να μην έχει ανακοινωθεί η αντικατάστασή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή (να αναφέρεται ο χρόνος και οι όροι) | NAI |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 4 | Τύπος συσκευής | Online |  |  |
| 5 | Παρεχόμενη ισχύς (VA) | ≥ 1000 VA |  |  |
| 6 | Μπαταρίες (να αναφέρεται ο χρόνος αυτονομίας σε μισό και πλήρες φορτίο) | ΝΑΙ |  |  |

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BACKUP SERVER

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 1 | Η συσκευή Backup πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, να κυκλοφορεί στην αγορά, και να μην έχει ανακοινωθεί η αντικατάστασή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή (να αναφέρεται ο χρόνος και οι όροι) | NAI |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 4 | Χωρητικότητα | ≥4ΤΒ |  |  |
| 5 | Σύνδεση | Ethernet 10/100/1000 |  |  |
| 6 | Υποστήριξη RAID | Ναι |  |  |

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΤΗ (SCANNER)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 1 | Ο σαρωτής πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν την ημερ/νία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στην αγορά, και να μην έχει ανακοινωθεί η αντικατάστασή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή (να αναφέρεται ο χρόνος και οι όροι) | NAI |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 4 | Τύπος Σαρωτή | Δυνατότητα σάρωσης πολλών σελίδων χωρίς επιτήρηση (Αυτόματος τροφοδότης έως 50 φύλλα) |  |  |
| 5 | Ανάλυση | έως 2400 x 2400 dpi |  |  |

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 1 | O εκτυπωτής πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν την ημερ/νία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στην αγορά, και να μην έχει ανακοινωθεί η αντικατάστασή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή (να αναφέρεται ο χρόνος και οι όροι) | NAI |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 4 | Τύπος εκτυπωτή | Laser |  |  |
| 5 | Τύπος Εκτύπωσης | Έγχρωμη |  |  |
| 6 | Ταχύτητα εκτύπωσης | ≥20 σελ. ανά λεπτό |  |  |
| 7 | Σύνδεση | USB 2 / Θύρα Ethernet |  |  |
| 8 | Εκτύπωση διπλής όψης | Αυτόματη |  |  |
| 9 | Μέγεθος σελίδας | Α4 |  |  |

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 1 | O εκτυπωτής πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν την ημερ/νία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στην αγορά, και να μην έχει ανακοινωθεί η αντικατάστασή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ποσότητα | 2 |  |  |
| 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή (να αναφέρεται ο χρόνος και οι όροι) | NAI |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 4 | Τύπος εκτυπωτή | Laser |  |  |
| 5 | Τύπος Εκτύπωσης | Μονόχρωμη |  |  |
| 6 | Ταχύτητα εκτύπωσης | ≥30 σελ. ανά λεπτό |  |  |
| 7 | Σύνδεση | USB 2 / Θύρα Ethernet |  |  |
| 8 | Εκτύπωση διπλής όψης | Αυτόματη |  |  |
| 9 | Μέγεθος σελίδας | Α4 |  |  |

9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ INKJET

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 1 | O εκτυπωτής πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν την ημερ/νία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στην αγορά, και να μην έχει ανακοινωθεί η αντικατάστασή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή (να αναφέρεται ο χρόνος και οι όροι) | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 4 | Τύπος εκτυπωτή | Inkjet |  |  |
| 5 | Τύπος Εκτύπωσης | Έγχρωμη |  |  |
| 6 | Σύνδεση | USB 2 / Θύρα Ethernet |  |  |
| 7 | Μέγεθος σελίδας | Α3 |  |  |

10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΑΞ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 1 | Η συσκευή φαξ πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν την ημερ/νία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στην αγορά, και να μην έχει ανακοινωθεί η αντικατάστασή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή (να αναφέρεται ο χρόνος και οι όροι) | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 4 | Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser |  |  |
| 5 | Τρόπος κλήσης | Τονικό |  |  |
| 6 | Μέγεθος | Α4 |  |  |
| 7 | Αυτόματος τροφοδότης | ≥ έως 20 φύλλα |  |  |
| 8 | Ταχύτητα Μεταβίβασης | ≤ 12 sec / σελίδα |  |  |
| 9 | Διαδοχική πολλαπλή αποστολή | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | LCD Οθόνη με ελληνικό μενού | ΝΑΙ |  |  |